## Slide 1
exeleria
Área de energía
2018
Tendencias en Eficiencia Energética para el sector de las explotaciones frigoríficas
exeleria.com

## Slide 2: ÍNDICE
01
02
Información Corporativa
03
05
Descripción proyecto
Análisis económico
Estado actual
04
Propuestas de mejora

## Slide 3
01
Información Corporativa

## Slide 4
Constitución
de exeleria
Entrada NTT
Data en el
capital de everis
Creación de Medio Ambiente-Agua y Transporte
LATAM en Agua
y Medio Ambiente
Adquisición
NAE-Acústica
Presentación
exeleria (everis ingeniería) es una compañía española perteneciente al grupo everis NTT Data. Nos definimos como una empresa especializada en Tecnología, Consultoría e Ingeniería para la Energía y el Medio Ambiente con una fuerte vocación por la Innovación, las TICs y la Eficiencia en el Uso de Recursos. Nuestra visión es un mundo en el que las empresas e instituciones sean más eficaces, sostenibles y tecnológicamente avanzadas. Trabajamos con ellas para que gestionen mejor su energía, hagan un uso eficaz del agua, optimicen la eficiencia y seguridad de su transporte y protejan el capital ambiental que es de todos, con un enfoque global e integrado.
exeleria nace en el año 2009 centrada en la Eficiencia Energética y los Servicios Energéticos. En el año 2010 se amplían las actividades de la compañía en Transporte y en el 2011 en Agua, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Desde entonces, la empresa ha mantenido un crecimiento sostenido tanto en volumen como en servicios y personas, amparada por la capacidad tecnológica y financiera de nuestro grupo. Estas capacidades se vieron reforzadas con la entrada en el año 2014 de la multinacional japonesa NTT Data en el capital de everis, lo que nos proporciona un mayor alcance tecnológico y presencia internacional.
Para el Bienestar Humano y la Sostenibilidad
2009
2011
2012
2014
2015

## Slide 5
exeleria pertenece a las principales asociaciones comprometidas con la Eficiencia Energética, el Transporte y Movilidad, la Sostenibilidad y el Medio Ambiente en nuestro país
Miembro Fundador de ANESE (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos desde el año 2009).
Miembro de Green Building Council de España desde 2010.
Miembrro de BREEAM España desde 2010.
Miembro fundador de la Plataforma Internacional Green Building Factory.
Miembros de Tecniberia.
Miembros de la Asociación Española de la Carretera.
Miembros de ITS España.
Asímismo, exeleria forma parte de los principales Comités Técnicos de Normalización de AENOR, en las actividades siguientes:
  AEN CTN 198 Aenor – Construcción Sostenible.
  AEN CTN 216 Aenor – Energía y Cambio Climático.
  AEN CTN 178 Aenor – Smart Cities.
El equipo de exeleria cuenta con las principales acreditaciones técnicas en eficiencia energética, construcción sostenible y gestión de proyectos. Entre ellas podemos destacar:
  Asesores BREEAM Acreditados en los alcances de BREEAM New Construction, Vivienda, BREEAM en Uso y Urbanismo desde 2010.
  LEED AP Acreditados por USGBC en LEED New Construction y LEED Existing Buildings desde 2011.
  Evaluadores Acreditados de VERDE (GBC España) desde 2010, en los alcances de Obra Nueva y Rehabilitación.
  Acreditación PMP Certifiied (PMI). Desde 2014.
  Acreditación EVO (Energy Valuation Organization), para los proyectos de Medida y Verificación de Ahorros.
  Auditores Acreditados en Seguridad Vial por el Ministerio de Fomento.
Principales Foros Técnicos a los que pertenecemos

## Slide 6
Group
everis an NTT DATA Company es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio, estrategia, transformación digital, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y outsourcing.
Más de
19.000
16
Operamos en
1.031
profesionales
países
millones de euros
Facturación
Cierre a 31 de marzo de 2017 - Facturación grupo everis (millones de €)
Andorra - Argentina - Bélgica - Brasil - Chile - Colombia - EE.UU.- España - Holanda - Italia - Luxemburgo - Marruecos - México - Perú - Portugal - UK
Información corporativa

## Slide 7
88 de las
100 mejores
compañía
NTT GROUP es una de las mayores empresas TIC del mundo. El grupo NTT cuenta con un selecto grupo global de IT y servicios de telecomunicaciones en la empresa.
275.000
Profesionales
$ 105
Mil millones
de ingresos anuales
88
Operamos en
Trabajamos con
Que figuran en la revista
Fortune Global 100
Información corporativa
países

## Slide 8
Información corporativa
everis en el mundo - Geografía
Países NTT DATA
Países everis
Países con proyectos everis

## Slide 9
4
5
3. AGUA
1. ENERGÍA Y RENOVABLES
2. TRANSPORTE
Y MOVILIDAD
4. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
5. SOSTENIBILIDAD
Áreas de actividad exeleria

## Slide 10
Descripción del proyecto
02

## Slide 11
A través del programa “Anteproyectos de Inversión en Eficiencia Energética” (AIEE) de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) se presenta este informe de estudio de la planta de frío industrial de Minuto Verde en San Fernando, proyecto llevado a cabo desde el 15 de mayo de 2017 hasta el 30 de noviembre del mismo año.
La planta ubicada en San Fernando cuenta un con importante sistema de frío industrial formado por compresores, condensadores, bombas, túneles y cámaras que implican un gran consumo energético
Datos generales del proyecto

## Slide 12
Datos de la planta
Datos de producción
Componente | Marca | Capacidad (kcal/h)
Túnel | JBT | 1.150.000
Túnel | JBT | 1.150.000
Túnel | Reco 60 | 300.30000
Túnel | Aero het | 700.000
Componente | Capacidad (kcal/h)
Cámara | 75.000
Cámara | 75.000
Cámara | 140.000
Producto | Horario | Meses | Días | Produccion estimada*
Habas | 08:00 – 18:00 22:00 – 08:00 | 1 Oct. – 15 Nov. | Lunes - Sábado | 3.512.192 kg
Arvejas | 08:00 – 18:00 22:00 – 08:00 +5h (op. continua sin definir) | 15 Nov. – 30 Dic. | Lunes - Sábado | 4.061.919 kg
Choclo | 08:00 – 18:00 22:00 – 08:00 +5h (op. continua sin definir) | 2 Ene. – 30 Abr. | Lunes - Sábado | 20.797.306 kg
Otros productos | 08:00 – 16:00 00:00 – 08:00 | May. – Jun. | Lunes - Sábado | 148.858 kg
Envasado | Turno 5h | Jul. – Sep. | Lunes - Viernes | 0 kg

## Slide 13
Datos de la planta
Consumos y producciones

## Slide 14
Datos de la planta
Consumos y producciones

## Slide 15
Estado actual
03

## Slide 16
Planta de frío industrial

## Slide 17
Planta de frío industrial

## Slide 18
Mes | Compresores real (kWh) | Consumo (kWh) | Balance energético
Enero 15 | 672.372,28 | 1.356.300,00 | 49,6%
Enero 16 | 531.831,46 | 1.311.300,00 | 40,6%
Febrero 15 | 680.152,15 | 1.390.500,00 | 48,9%
Febrero 16 | 685.532,84 | 1.563.300,00 | 43,9%
Marzo 15 | 732.209,60 | 1.469.700,00 | 49,8%
Marzo 16 | 621.299,29 | 1.611.000,00 | 38,6%
Abril 15 | 522.038,10 | 1.042.200,00 | 50,1%
Abril 16 | 474.906,54 | 1.082.700,00 | 43,9%
Mayo |  |  | 
Junio |  |  | 
Julio |  |  | 
Agosto |  |  | 
Septiembre |  |  | 
Octubre 15 | 230.931,28 | 709.200,00 | 32,6%
Octubre 16 | 148.444,24 | 532.800,00 | 27,9%
Noviembre 15 | 529.760,28 | 1.296.900,00 | 40,8%
Diciembre 15 | 440.306,21 | 1.081.800,00 | 40,7%
TOTAL | 3.807.769,89 | 8.346.600,00 | 45,6%
Planta de frío industrial

## Slide 19
Planta de frío industrial
Línea base de consumo

## Slide 20
Planta de frío industrial
Línea base de consumo

## Slide 21
Propuestas de mejora
04

## Slide 22
Modelado de la planta con software de simulación
Modelado del sistema mediante la herramienta “Pack Calculation Pro”

## Slide 23
Modelado de la planta con software de simulación
Simulación de consumos con el sistema actual

## Slide 24
Modelado de la planta con software de simulación
Simulación de condensación flotante
Tamb + Variación
Condensación 100%

## Slide 25
Modelado de la planta con software de simulación
Simulación de evaporación variable

## Slide 26
Modelado de la planta con software de simulación
Resultados: Evaporación flotante
 | Estado actual |  | Evaporación flotante |  | 
Mes | Simulación | Real | Simulación | % Ahorro | Real
Enero | 678.752,1 | 672.372,28 | 671.765,6 | 1,03% | 665.451,45
Febrero | 678.343,2 | 680.152,15 | 671.359,0 | 1,03% | 673.149,33
Marzo | 736.951,7 | 732.209,60 | 729.391,4 | 1,03% | 724.697,95
Abril | 514.263,7 | 522.038,10 | 508.981,1 | 1,03% | 516.675,64
Mayo |  |  |  |  | 
Junio |  |  |  |  | 
Julio |  |  |  |  | 
Agosto |  |  |  |  | 
Septiembre |  |  |  |  | 
Octubre | 227.169,0 | 230.931,28 | 224.795,2 | 1,04% | 228.518,17
Noviembre | 523.332,3 | 529.760,28 | 517.977,4 | 1,02% | 524.339,60
Diciembre | 446.029,2 | 440.306,21 | 441.453,0 | 1,03% | 435.788,72
Total | 3.804.841,20 | 3.807.769,89 | 3.765.722,70 | 1,03% | 3.768.621,28
Con esta medida se obtiene un ahorro total de: 39.148,61 kWh/año

## Slide 27
Modelado de la planta con software de simulación
Resultados: Condensación flotante (Tamb + 5K)
 | Estado actual |  | Condensación flotante |  | 
Mes | Simulación | Real | Simulación | % Ahorro | Real
Enero | 678.752,1 | 672.372,28 | 526.576,00 | 22,42% | 521.626,54
Febrero | 678.343,2 | 680.152,15 | 515.156,60 | 24,06% | 516.530,38
Marzo | 736.951,7 | 732.209,60 | 551.082,40 | 25,22% | 547.536,32
Abril | 514.263,7 | 522.038,10 | 378.122,00 | 26,47% | 383.838,27
Mayo |  |  |  |  | 
Junio |  |  |  |  | 
Julio |  |  |  |  | 
Agosto |  |  |  |  | 
Septiembre |  |  |  |  | 
Octubre | 227.169,0 | 230.931,28 | 165.502,10 | 27,15% | 168.243,08
Noviembre | 523.332,3 | 529.760,28 | 390.784,80 | 25,33% | 395.584,73
Diciembre | 446.029,2 | 440.306,21 | 336.786,50 | 24,49% | 332.465,20
Total | 3.804.841,20 | 3.807.769,89 | 2.864.010,40 | 24,73% | 2.866.214,91
Con esta medida se obtiene un ahorro total de: 941.554,98 kWh/año

## Slide 28
Modelado de la planta con software de simulación
Resultados: Condensación flotante (condensadores 100%)
Con esta medida se obtiene un ahorro total de: 868.615,48 kWh/año
 | Estado actual |  | Condensación flotante |  | 
Mes | Simulación | Real | Simulación | % Ahorro | Real
Enero | 678.752,1 | 672.372,28 | 528.502,30 | 22,14% | 523.534,73
Febrero | 678.343,2 | 680.152,15 | 518.837,90 | 23,51% | 520.221,50
Marzo | 736.951,7 | 732.209,60 | 558.636,50 | 24,20% | 555.041,81
Abril | 514.263,7 | 522.038,10 | 394.694,80 | 23,25% | 400.661,61
Mayo |  |  |  |  | 
Junio |  |  |  |  | 
Julio |  |  |  |  | 
Agosto |  |  |  |  | 
Septiembre |  |  |  |  | 
Octubre | 227.169,0 | 230.931,28 | 181.717,00 | 20,01% | 184.726,53
Noviembre | 523.332,3 | 529.760,28 | 404.310,80 | 22,74% | 409.276,86
Diciembre | 446.029,2 | 440.306,21 | 350.194,50 | 21,49% | 345.701,16
Total | 3.804.841,20 | 3.807.769,89 | 2.936.893,80 | 22,81% | 2.939.154,41

## Slide 29
Análisis económico
05

## Slide 30
Financiación propia

## Slide 31
Financiación por medio de ESE

## Slide 32
Muchas gracias
Tecnología, Ingeniería y Consultoría para el Bienestar Humano y la Sostenibilidad desde 2009
www.exeleria.com
everis ingeniería
everis group
an NTT Data Company